рекомендации по установки ограждений с плетеной сеткой

Шаг 1: Определите линию установки ограждения и через каждые 2.5-3,0 м отметьте места установки столбов. Выкопайте ямки диаметром 30х30 см и глубиной 1,0-1,5 м в зависимости от грунта. Установите армирующие элементы (сварная сетка, арматура)

Шаг 2: На углах периметра, а также через каждые 25-30 м необходимо устанавливать откосные столбы.  Подготовьте для них ямки.

Шаг 3: Бетонируем столбы, углубляя их см на 50-70.

Шаг 4: При помощи специальных клипс и клещей закрепляем сетку на первом столбе. Затем натягиваем сетку и закрепляем на следующем.

Гребень для натяжения	Средство для натяжения

рекомендации по установки ограждений со сварной сеткой

Шаг 1: Определите линию установки ограждения и через каждые 2.5 м отметьте места установки столбов. Выкопайте ямки диаметром 30х30 см и глубиной 1,0-1,5 м в зависимости от грунта. Установите армирующие элементы (сварная сетка, арматура)

Шаг 2: На углах периметра необходимо устанавливать откосные столбы.  Подготовьте для них ямки.

Шаг 3: Бетонируем столбы, углубляя их см на 50-70.

Шаг 4: К угловым столбам, а также через каждые 40 или 90 м , в зависимости от длиныв проволоки, на расстояние 50 см крепим проволоку для натяжения диаметром 2,5-4 мм. Пропускаем ее через специальные натяжители и закрепляем на столбе в противоположном углу периметра. С помощью натяжителей натягиваем проволоку.

Шаг 5: На промежуточных столбах закрепляем проволоку при помощи держателей проволоки.

Шаг 6: В начале рулона, а также в углах периметра, через ячейки сетки пропускается рейка для натяжения, соответствующая размеру, т. е. равная ширине рулона плетеной сетки.

Расправляя плетеную сетку закрепляем ее на проволоке при помощи специальных клипс и клещей.

Шаг 7: Между собой рулоны сетки скрепляются при помощи реек для натяжения.